## Slide 1
锤击扳手
（锁紧螺帽）
快摇扳手
（锁紧螺帽）
游锤
（吸入盖、排出盖）
液压拔阀器
（阀座）
弹簧座固定筒拆卸
（弹簧座固定筒）
T型扳手（卡箍）
柱塞和压帽拆卸工装
（柱塞）
T型扳手
（盘根压帽）
题目：压裂泵检泵工具设计改进和优化
要求：结合整体检泵过程，从电动化、美观度、减重等方面改进工具设计（不限于现有方式，鼓励发散）

## Slide 2
序号 | 物料名称 | 用途介绍
1 | 液压拔阀器 | 作用： 将阀座从泵头体中取出。 使用方法及步骤： 1.将液压拔阀器的拉头（鳄鱼嘴）放入阀座内孔； 2.将拉杆从上往下穿过拉头内螺纹孔，螺纹要拧到底，将拉头撑开； 3.液压缸（千斤顶）从上往下穿过拉杆，座到泵头体上，并上螺母。 4.液压管线连接手动泵及液压缸，瞬时针拧动收到泵前端的星型把手 5.手动泵加压只到阀座拔出。 6.※手动泵前端的星型把手逆时针旋转泄压，并观察液压缸的行程块是否复位，如果未复位需要手动将其复位。
2 | 游锤 | 作用： 将堵盖从泵头体中取出。 使用方法及步骤： 1.游锤的锤放入杆内，杆的前端螺纹拧入堵盖对应的拆卸孔中， 1-8UNC螺纹孔。 1.沿着杆来回用力撬及杆末端，将堵盖拔出。
检泵工具用途介绍

## Slide 3
序号 | 物料名称 | 用途介绍
3 | 柱塞拆卸工具 | 作用： 将柱塞或者堵盖从液力端内取出或者安装到液力端内。 使用方法及步骤： 1. 2. 3.
4 | 堵盖密封安装工装 | 作用： 将堵盖的密封件安装到堵盖上。 使用方法及步骤： 1.将堵盖放在锥形套筒下方，密封件放在锥形套筒小头，用撑杆向下压密封件 2.将钢圈（环形）套在锥形套筒上，密封件上方，再用撑杆向下压钢圈。 3.将密封件安装到位。
5 | 阀胶皮工装 | 作用： 将阀胶皮安装到阀体上。 使用方法及步骤： 1.阀体放在锥形套筒内 2.胶皮放在锥形套筒外小端面。 3.外套筒将阀胶皮压到落到阀体的安装槽内。
检泵工具用途介绍

## Slide 4
序号 | 物料名称 | 用途介绍
6 | 传感器螺母扳手 | 作用： 安装或者拆卸传感器螺母。 使用方法及步骤： 1. 2. 3.
7 | T型内六角扳手 | 作用： 安装或者拆卸卡箍螺钉。 使用方法及步骤： 1. 2. 3.
8 | 压帽扳手焊接 | 作用： 安装或者拆卸锁紧螺帽。 使用方法及步骤： 1. 2. 3.
检泵工具用途介绍

## Slide 5
序号 | 物料名称 | 用途介绍
9 | 快摇扳手 | 作用： 安装或者拆卸锁紧螺帽（快拆快装）。 使用方法及步骤： 1. 2. 3.
10 | 弹簧支架装配工具 | 作用： 安装弹簧固定块。 使用方法及步骤： 1.工作伸入泵头体腔体内，扇形止动器顶住腔体上沿。 2.工作上的钉状安装部位对准弹簧固定块，手柄下压，再将套筒向里推。
11 | 盘根拆卸工具 | 作用： 拆卸盘根。 使用方法及步骤： 1.如图所示。
检泵工具用途介绍

## Slide 6
序号 | 物料名称 | 用途介绍
12 | 顶阀工装 | 作用： 安装弹簧固定块。 使用方法及步骤： 1.工作伸入泵头体腔体内，扇形止动器顶住腔体上沿。 2.工作上的钉状安装部位对准弹簧固定块，手柄下压，再将套筒向里推。
13 | 阀体取出器 | 作用： 取出阀体。 使用方法及步骤： 1.阀体取出器的前端开孔对准阀体的上凸脖子，轻轻往外挑。 2.上方阀体用长边的钩子垂直上提；侧方的阀体用工具的短边钩子轻轻挑出。
检泵工具用途介绍

## Slide 7
检泵工具分项介绍——液压拔阀器
卧式千斤顶
手摇油缸
长丝杆（用于取下方阀座）
短丝杆（用于取上方阀座）
压力表
锁紧螺母
阀座拉头
助力杆（方便快速转动锁紧螺母）
阀座拆卸说明 | 
序号 | 项目
1 | 将拉出器头向下插入阀座。将拉出器的支腿展开，顶住阀座侧壁。
2 | 将卧式千斤顶置于液力端顶部，活塞侧朝上。
3 | 将拉出器杆穿过拉出器头，同时旋紧螺母。
4 | 请确保杆完全穿过拉出器头，然后开始运行液压泵。
5 | 阀座取出后，将拉出器总成拔出，拔取操作完成。
拉出器头
拉出器杆及螺母
液压千斤顶
考虑电动化升级，自动化代替人工~

## Slide 8
检泵工具分项介绍——游锤&柱塞拆卸工具
柱塞安装 |  | 
序号 | 项目 | 注意事项
1 | 在安装工具的螺纹上涂抹机油。 | 柱塞与小连杆对接时，采用柱塞安装工具向前推进时，有时会产生不对中现象，此时应拆下该工装，采用游锤工装进行对中装配。
2 | 将安装工具旋入柱塞头部螺纹，组装一体后整体插入液力端腔体内，通过安装锁紧螺母处外螺纹紧固安装工具。 | 
3 | 将手柄装到柱塞安装工具上，继续旋入柱塞，直到柱塞进入盘根密封装置，并从另一端水平穿出。 | 
4 | 从另一端看到柱塞通过盘根压帽后，旋出柱塞安装工具。 | 
5 | 柱塞安装工具的螺杆从螺母底部伸出后，轻敲手柄将其卸下，接着完全卸下螺母和安装工具。 | 
6 | 柱塞与小连杆对中装配（安装时可采用游锤工装推进） | 
游锤
柱塞拆卸工具
考虑设计升级、美观度提升~

## Slide 9
检泵工具分项介绍——堵盖密封安装工装&阀胶皮工装
堵盖密封安装工装
阀胶皮安装工装
底座
套筒
使用方法：
1、将阀体倒置放置于固定平面，底座放置于阀体上方，将阀胶皮套在底座上；
2、将套筒套在的阀胶皮上方，用力砸套筒，使阀胶皮嵌入阀体，安装完毕。
阀体
阀胶皮
套筒
导向座
敲击盘
使用方法：
1、将堵盖倒置放置于固定平面，导向座放置于堵盖上方，将密封圈套在导向座上；
2、将敲击盘放置于密封圈上，将密封圈手压至一定位置；
2、取下敲击盘，将套筒套在导向座上的密封圈上，再将敲击盘安装在套筒上，用力锤击敲击盘，使密封圈嵌入堵盖密封圈槽，安装完毕。
每不同直径的堵盖需使用不同尺寸的工装，但堵盖直径型号众多，考虑升级设计，实现一种工装能装配多种尺寸的堵盖密封圈~

## Slide 10
检泵工具分项介绍——传感器螺母扳手
考虑设计升级、美观度提升~

## Slide 11
检泵工具分项介绍——T型内六角扳手
考虑设计升级、美观度提升~

## Slide 12
检泵工具分项介绍——压帽扳手
考虑设计升级、减重、美观度提升~

## Slide 13
检泵工具分项介绍——快摇扳手
考虑人机学设计、减重、美观度提升~

## Slide 14
检泵工具分项介绍——弹簧支架装配工具
弹簧座固定筒拆卸工装
弹簧座固定筒安装 | 
序号 | 项目
1 | 将弹簧座固定筒装入液力端高压腔体；
2 | 使用弹簧座固定筒拆卸工装水平穿过弹簧座固定筒，装入液力端高压腔体；
3 | 确保工装定位销插入弹簧导座导向孔中；
4 | 用力下压拆卸工装，使压缩弹簧受力压缩，弹簧导座下降至低于腔体最低点，此时将弹簧座固定筒装入弹簧导座导向槽中，完成安装。
5 | 装配时将工装装入液力端腔体，定位销插入弹簧导座导向孔中，下压工装，拉出弹簧座固定筒即可完成拆卸。
弹簧导座
弹簧座固定筒
弹簧座固定筒拆卸工装
考虑人机学设计、减重、美观度提升~

## Slide 15
检泵工具分项介绍——顶阀工装
压裂泵结束压裂施工后，液力端内部会积存部分压裂液，需要使用此顶阀工装通过上水管汇顶阀孔处插入下压，顶起阀体将积存的压裂液通过上水管汇进口排出。
考虑人机学设计、减重、美观度提升~