## Slide 1
赛题名称及类型：压裂车柱塞泵盘车装置
赛题提出背景： 压裂设备柱塞泵在更换柱塞时需使柱塞泵主轴小范围转动，带动柱塞运动，从而可以对柱塞泵的各缸柱塞进行维修更换作业。 常规操作需要2人配合：
      其中1人观察柱塞位置，
      另1人使用撬杠撬动传动轴，使柱塞泵主轴小范围转动。
赛题内容：
设计一款自动盘车装置，配置控制器，操作人员在观察柱塞位置的同时可控制大泵主轴小范围转动。
      盘车时主轴转速为5rpm/min，正常作业为1900rpm/min；
      动力源为液动或者电动（液动需开启底盘或使用蓄能器，电动需使用电瓶，保证2个工作周期的使用（2min，每个柱塞运动2次））；
      该装置与设备的正常作业（不影响发动机变速箱柱塞泵的正常作业）分离 ；
      该装置在工作时与设备结合（需设置互保机制）；

## Slide 2
压裂泵通常分为三缸泵及五缸泵，本赛题以五缸泵结构进行说明。
五缸泵液力端包含5个柱塞，每个柱塞分别与动力端的曲轴通过连接总成连接；
曲轴的5个连杆轴径成固定角度分布；
在更换液力端柱塞时需使柱塞保持在相对固定的位置，方便作业
因5个柱塞位置不同，因此需要使柱塞泵主轴小范围转动，进而使柱塞运动到合适的位置
因整机空间受限，要想使柱塞泵主轴转动，变速箱挡位为空挡，常规做法是使用撬杠插到传动轴的十字轴里，撬动传动轴，进而带动主轴转动，使柱塞做直线运动
在此作业过程中,需要2人配合，一人撬动传动轴，一人观察柱塞位置
注：在发动机停机、变速箱挡位为空挡时才允许盘车作业（柱塞泵主轴转动）。

## Slide 6
拆卸柱塞卡箍及柱塞

## Slide 7
液力端结构结构介绍